## Slide 1: 计算机组成原理课程设计讲义
方淼
东北大学秦皇岛分校
计算机与通信工程学院
2025.1.2

## Slide 2: Content
一、实验环境
二、MIPS指令集架构
三、可编程逻辑器件与verilog HDL
四、五级流水CPU及设计要求
五、参考资料

## Slide 3: 一、实验环境
硬件
  PC机 
软件
  Vivado （建议采用，ver .2024）
  Xilinx ISE + ModelSim
编程语言
  Verilog（建议采用）
  VHDL

## Slide 4: Content
一、实验环境
二、MIPS指令集架构
三、可编程逻辑器件与verilog HDL
四、五级流水CPU及设计要求
五、参考资料

## Slide 5: 二、MIPS指令集架构
处理器最主要的功能是负责解释和执行指令，假设处理器A与B支持的指令不同，为处理器A编写的程序不能直接在处理器B上使用，需要重新编写，然后再次编译、汇编后才可使用，减低了软件的移植性，且极为不便。
IBM为了让自己的一系列计算机能使用相同的软件，免去重复编写软件的痛苦，在它的System/360计算机中引入了指令集架构（ISA：Instruction Set Architecture）的概念。
将编程所需要了解的硬件信息从硬件系统中抽象出来，这样软件人员就可以面向ISA进行编程，开发出来的软件不经过修改就可以应用在符合该ISA的所有计算机上。
ISA用来描述编程时用到的抽象机器，而非这种机器的具体实现，从软件人员的角度来看，ISA包括一套指令集和一些寄存器，知道它们就可以编写程序了。

## Slide 6: 二、MIPS指令集架构
目前并没有一种统一的ISA为各个处理器厂商所接受，而是存在多种ISA，就像这个世界存在多种语言一样，但是主要的语言只有几种：汉语、英语、法语、俄语等。主要的ISA也只有几种：x86、ARM、SPARC、POWER、MIPS，除了x86是CISC ISA外，其余都是RISC ISA。
MIPS的含义是无内锁流水线微处理器（Microprocessor without Interlocked Piped Stages），是上世纪80年代诞生的RISC CPU的重要代表，其设计者John Hennessy时任斯坦福大学的教授。

## Slide 7: 二、MIPS指令集架构演变

## Slide 8: 二、MIPS32指令集架构
MIPS指令集架构
  数据类型
  寄存器
  字节次序
  指令格式
  指令集
  寻址方式
  协处理器
  异常

## Slide 9: 二、MIPS32指令集架构
数据类型
  位（b）：长度是1bit。
  字节（Byte）：长度是8bit。
  半字（Half Word）：长度是16bit。
  字（Word）：长度是32bit。
  双字（Double Word）：长度是64bit。
  此外，还有32位单精度浮点数、64位双精度浮点数等。

## Slide 10: 二、MIPS32指令集架构
寄存器
  通用寄存器
  特殊寄存器
    PC（Program Counter程序计数器）
    HI（乘除结果高位寄存器）
    LO（乘除结果低位寄存器）

## Slide 11: 二、MIPS32指令集架构
字节次序
  大端模式（Big-Endian），也称为MSB（Most Significant Byte）
  小端模式（Little-Endian），也称为LSB（Least Significant Byte）
指令格式

## Slide 12: 二、MIPS32指令集架构
指令格式
  R类型：具体操作由op、func结合指定，rs和rt是源寄存器的编号，rd是目的寄存器的编号，比如：假设目的寄存器是$3，那么对应的rd就是00011（此处是二进制）。MIPS32架构中有32个通用寄存器，使用5位编码就可以全部表示，所以rs、rt、rd的宽度都是5位。sa只有在移位指令中使用，用来指定移位位数。
  I类型：具体操作由op指定，指令的低16位是立即数，运算时要将其扩展至32位，然后作为其中一个源操作数参与运算。
  J类型：具体操作由op指定，一般是跳转指令，低26位是字地址，用于产生跳转的目标地址。

## Slide 13
13
基本指令
 | 3 1 | 3 0 | 2 9 | 2 8 | 2 7 | 2 6 | 2 5 | 2 4 | 2 3 | 2 2 | 2 1 | 2 0 | 1 9 | 1 8 | 1 7 | 1 6 | 1 5 | 1 4 | 1 3 | 1 2 | 1 1 | 1 0 |  | 0 9 | 0 8 | 0 7 | 0 6 | 0 5 |  | 0 4 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 0
ADDU | 000000 |  |  |  |  |  | rs |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  |  | 100001 |  |  |  |  |  | 
SUBU | 000000 |  |  |  |  |  | rs |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  |  | 100011 |  |  |  |  |  | 
SLT | 000000 |  |  |  |  |  | rs |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  |  | 101010 |  |  |  |  |  | 
SLTU | 000000 |  |  |  |  |  | rs |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  |  | 101011 |  |  |  |  |  | 
AND | 000000 |  |  |  |  |  | rs |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  |  | 100100 |  |  |  |  |  | 
OR | 000000 |  |  |  |  |  | rs |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  |  | 100101 |  |  |  |  |  | 
XOR | 000000 |  |  |  |  |  | rs |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  |  | 100110 |  |  |  |  |  | 
NOR | 000000 |  |  |  |  |  | rs |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  |  | 100111 |  |  |  |  |  | 
SLL | 000000 |  |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | sa |  |  |  |  |  | 000000 |  |  |  |  |  | 
SRL | 000000 |  |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | sa |  |  |  |  |  | 000010 |  |  |  |  |  | 
SRA | 000000 |  |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | sa |  |  |  |  |  | 000011 |  |  |  |  |  | 
ADDIU | 001001 |  |  |  |  |  | rs |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | immediate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LUI | 001111 |  |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | immediate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW | 100011 |  |  |  |  |  | base |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | offset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW | 101011 |  |  |  |  |  | base |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | offset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BEQ | 000100 |  |  |  |  |  | rs |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | offset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNE | 000101 |  |  |  |  |  | rs |  |  |  |  | rt |  |  |  |  | offset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
JR | 000000 |  |  |  |  |  | rs |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  |  | 001000 |  |  |  |  | 
JAL | 000011 |  |  |  |  |  | instr_index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ALU
访存
转移

## Slide 14: Content
一、实验环境
二、MIPS指令集架构
三、可编程逻辑器件与verilog HDL
四、五级流水CPU及设计要求
五、基本逻辑器件设计及要求
六、参考资料

## Slide 15: 三、可编程逻辑器件与verilog HDL
硬件设计流程
硬件描述语言
Verilog简介
Verilog模块结构
Verilog基本要素
Verilog行为语句
Verilog电路设计
仿真
硬件描述语言(Hardware Description Language，HDL)是进行电子系统硬件行为描述、结构描述、数据流描述的一种语言

## Slide 16: 三、可编程逻辑器件与verilog HDL
Verilog简介
  Verilog HDL由GDA（Gateway Design Automation）公司的Phil Moorby于1983年首创，之后，Moorby又设计了Verilog-XL仿真器，Verilog-XL仿真器大获成功，也使得Verilog HDL得到推广使用。1989年，Cadence收购了GDA，1990年，Cadence公开发布了Verilog HDL，并成立了OVI（Open Verilog International）组织，专门负责Verilog HDL的发展。
  由于Verilog HDL具有简洁、高效、易用、功能强等优点，逐渐为众多设计者所接受和喜爱。
Verilog特点
  Verilog HDL是在C语言的基础上发展而来的，就语法结构而言，Verilog HDL继承了C语言的很多语法结构，两者有许多相似之处。
  既适于可综合的电路设计，也可胜任电路与系统的仿真。
  能在多个层次上对所设计的系统加以描述，从开关级、门级、寄存器传输级（RTL）到行为级，都可以胜任，同时Verilog HDL不对设计规模施加任何限制。
  灵活多样的电路描述风格，可进行行为描述，也可进行结构描述；支持混合建模，一个设计中的各个模块可以在不同的设计层次上建模和描述。
  内置多种基本逻辑门，如and、or和nand等，可方便的进行门级结构描述；内置多种开关级元件，如pmos、nmos和cmos等，可进行开关级的建模。
  用户定义原语（UDP）创建的灵活性。用户定义的原语既可以是组合逻辑，也可以是时序逻辑；通过编程语言接口（PLI）机制可进一步扩展Verilog HDL语言的描述能力。

## Slide 17: 三、可编程逻辑器件与verilog HDL
Verilog基本结构
  模块声明
  端口定义
  数据类型说明
  逻辑功能描述
Verilog基本要素
  常量
  变量声明与数据类型
  向量
  运算符

## Slide 18: 三、可编程逻辑器件与verilog HDL
1位比较器——comparator
对输入信号A，B 的比较，把比较的结果反映到m、L、e 端口
Notes: 一位，是位宽

## Slide 19: 三、可编程逻辑器件与verilog HDL

## Slide 20: 三、可编程逻辑器件与verilog HDL
常量
  8'b11000101 // 宽度为8位的二进制数，数值为11000101，等于十进制的197
  8'h8a // 宽度为8位的十六进制数，数值为8a，等于十进制的138
  5'o27 // 宽度为5位的八进制数，数值为27，等于十进制的23
  4'd10 // 宽度为4位的十进制数，数值为10
变量声明与数据类型
  Net型：wire
  Variable型：reg

## Slide 21: 三、可编程逻辑器件与verilog HDL
向量
  wire [3:0] bus; // 4位的wire型向量bus，其中bus[3]是最高位，bus[0]是最低位
  reg [31:5] ra; // 27位的reg型向量ra，其中ra[31]是最高位，ra[5]是最低位
  reg [0:7] rc; // 8位的reg型向量rc，其中rc[0]是最高位，rc[7]是最低位
运算符

## Slide 22: 三、可编程逻辑器件与verilog HDL
Verilog行为语句
  过程语句
    Always
    initial
  赋值语句
    持续赋值
      Assign
    过程赋值
      非阻塞：<=
      阻塞：=
  条件语句
  循环语句
  编译指示语句

## Slide 23: 三、可编程逻辑器件与verilog HDL
电路设计
  Pc模块
    接口设计
    接口描述
    代码编写
  Rom模块
  顶层模块
仿真
module pc_reg(
input wire clk,
input wire rst,
output reg[5:0] pc,
output reg ce
);
always @ (posedge clk) begin //在时钟信号上升沿触发
… …
end
endmodule

## Slide 24: 三、可编程逻辑器件与verilog HDL
电路设计
  Pc模块
  Rom模块
  顶层模块
仿真

## Slide 25: 三、可编程逻辑器件与verilog HDL
电路设计
  Pc模块
  Rom模块
  顶层模块
仿真
  编写测试模块,testbench文件

## Slide 26: 三、可编程逻辑器件与verilog HDL
电路设计
  Pc模块
  Rom模块
  顶层模块
仿真
  编写测试模块,testbench文件
  仿真结果

## Slide 27: Content
一、实验环境
二、MIPS指令集架构
三、可编程逻辑器件与verilog HDL
四、五级流水CPU及设计要求
五、参考资料

## Slide 28: 四、五级流水CPU
设计目标: (本次要求完成38条基础指令)
  五级整数流水线，分别是：取指、译码、执行、访存、回写
  哈佛结构，分开的指令、数据接口
  32个32位整数寄存器
  大端模式 （小端模式亦可）
  向量化异常处理，支持精确异常处理
  支持6个外部中断
  具有32bit数据、地址总线宽度
  能实现单周期乘法
  支持延迟转移
  兼容MIPS32指令集架构，支持MIPS32指令集中的所有整数指令
  大多数指令可以在一个时钟周期内完成

## Slide 29: 四、五级流水CPU
取指阶段：从指令存储器读出指令，同时确定下一条指令地址。
译码阶段：对指令进行译码，从通用寄存器中读出要使用的寄存器的值，如果指令中含有立即数，那么还要将立即数进行符号扩展或无符号扩展。如果是转移指令，并且满足转移条件，那么给出转移目标，作为新的指令地址。
执行阶段：按照译码阶段给出的操作数、运算类型，进行运算，给出运算结果。如果是Load/Store指令，那么还会计算Load/Store的目标地址。
访存阶段：如果是Load/Store指令，那么在此阶段会访问数据存储器，反之，只是将执行阶段的结果向下传递到回写阶段。同时，在此阶段还要判断是否有异常需要处理，如果有，那么会清除流水线，然后转移到异常处理例程入口地址处继续执行。
回写阶段：将运算结果保存到目标寄存器。

## Slide 30: 四、五级流水CPU
可供参考的CPU设计

## Slide 31: 四、五级流水CPU
可供参考的CPU设计

## Slide 32: 四、五级流水CPU及设计要求
设计要求：
  完成规定的指令（见任务书）
  Func_test1包能测试约19条指令
  Function_test2包能测试约38条指令
  撰写设计报告（见组成原理课程设计模板）
  会调试
  能演示
  正确回答问题

## Slide 33: Content
一、实验环境
二、MIPS指令集架构
三、可编程逻辑器件与verilog HDL
四、五级流水CPU及设计要求
五、参考资料

## Slide 34: 注意事项
按题目要求进行设计，不许私自更改题目及内容 
独立完成，内容不许雷同 
设计报告内容要完整，格式正确。 
验收与答辩：
  准时验收、准时交设计报告，否则按不及格处 理
  验收时间由各班指导教师安排

## Slide 35: Content
一、实验环境
二、MIPS指令集架构
三、可编程逻辑器件与verilog HDL
四、五级流水CPU及设计要求
五、参考资料

## Slide 36: 六、参考资料
1.组成原理课程设计任务书
2.组成原理课程设计报告模板
3.Vivado安装说明
4.Vivado使用说明
5.Vivado实现纯逻辑开发—从最简单的开始
6.夏宇闻数字逻辑设计
7.自己动手写CPU
8.MIPS指令集体系结构规范
9.FPGA入门教程